## Приложение № 9

к Регламенту по процессу

«Выбор поставщика/подрядчика для

закупки материально-производственных ресурсов»

Форма технического задания

Техническое задание

Общество: ООО «Городище-АгроИнвест»

| РАЗРАБОТАНО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональный строитель СР отдела ОКиУ |  |  |  |
| / Функциональный заказчик / _______________ Брызгалов А.В. |
| Подпись, дата Ф.И.О. |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Городище-АИ» | Генеральный директор | ___________ | Рогожин В.В. |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | Ф.И.О. |
| ООО «ВДАИ» | Начальник отдела СиЭЗиС | ___________ | Черных А.И. |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | Ф.И.О. |
| _________________ | _________________ | ___________ | _____________ |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | Ф.И.О. |

г.Волгоград, 2021.

Общие сведения о предмете закупки

Сведения о заказчике: (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Городище-АгроИнвест» Сокращенное фирменное наименование: ООО «Городище-АИ» Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ): 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, улица Фрунзе, дом 1в, помещение 1 Почтовый адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, улица Фрунзе, дом 1в, помещение 1 Сведения о государственной регистрации: ИНН 3455055778 КПП 345501001 Банковские реквизиты: 40702810811000006126 Волгоградское Отделение №8621 ПАО Сбербанк, г. Волгоград Телефоны: Электронная почта Сайт компании Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта) Брызгалов Александр Вячеславович 960-141-79-29, Региональный строитель СР a.bryzgalov@agroinvest.com

Общие сведения о предмете закупки (с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику) * Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику)

Выполнить работы по устройству скважины дебитом до 100м3/сут. с устройством павильона над скважиной размерами 3х3 м, водопроводного ж/б колодца и сети водоснабжения до колодца и вводу объекта в эксплуатацию для водоснабжения объекта: «Комплекс хранения овощей по адресу: Волгоградская обл., Городищенский район, территория администрации Песковатского сельсовета на территории земельного уч-ка с кадастровым 34:03:040004:10».

Техническая документация

Технические требования к материалам, оборудованию, ОС. *Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

Основные параметры, размеры и количество № п/п Наименование материала * Наименование работ/услуг (конкретной цели выполне ния работ) Артикул Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.) * Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат) Количество * Количественный показатель объема работ/услуг Ед. изм. 1. Проведение изысканий на разработку проекта по обустройству скважины дебитом до 100м3/сут., устройство скважины дебитом до 100м3/сут. с устройством павильона над скважиной размерами 3х3, водопроводного ж/б колодца и сети водоснабжения до колодца и вводу объекта в эксплуатацию для водоснабжения объекта: «Комплекс хранения овощей по адресу: Волгоградская обл., Городищенский район, территория администрации Песковатского сельсовета на территории земельного уч-ка с кадастровым 34:03:040004:10». - Акт о приемке выполненных работ по сопровождению ООО «Городище-АИ» в получении лицензии на недропользование; - буровые работы по устройству скважины, СМР по строительству павильона и внутренних сетей, ж/б водопроводного колодца и сети водоснабжения до колодца -Акт выполненных работ на бурение скважины глубиной от 60 до 100 метров, освидетельствование на скрытые работы и отчет гидрогеологического сопровождения строительства; - Паспорт на скважину; - Схема водопотребления и водоотведения; - Исполнительная документация по выполненным работам; - Свидетельство о регистрации скважины в ЕРПС; - Заключение санитарно-эпидемиологического исследования проб; - Карта учета скважины; - Акт ввода скважины в эксплуатацию; - Сводный отчет по скважине. 1 шт Рис. 1 Принципиальная схема устройства скважины Ведомость объемов работ п/п Наименование ед. изм. кол-во 1 Устройство вертикальной скважины дебитом до 100 м3/сутки, глубиной до 100м (до вскрытия водоносного горизонта) шт. 1 2 Приобретение и установка насоса ЭЦВ с подачей до 6м3/час ( в комплекте эл. кабель и страховочный трос оцинкованный диаметром от 4 мм) шт. 1 3 Устройство водопровода скважины п.м. до 100 м 4 Приобретение и монтаж фильтра из нержавеющей сетки для защиты насоса от механических примесей. комплект 1 5 Станция управления и защиты комплект 1 6 Устройство водопровода из стальной трубы ГОСТ 3262-75 ДУ 50 из ВЗУ в колодец ж/б п.м. 35 76 Кран шаровый ДУ50 шт 1,00 7 Счетчик воды Норма ИС СВКС-40Г или аналог шт. 1 8 Кран трехходовой шаровый Ду 50 2'' (для отбора проб воды) шт. 1 9 Манометр шт. 1 10 Реле давления шт. 1 11 Задвижка ДУ 50 шт. 1 12 Прессовка трубопровода к-т 1 13 Пусконаладка насоса и регулировка датчиков уровня к-т 1 Устройство павильона над скважиной размерами в плане 3х3м высотой 3м и водопроводного колодца 14 Выемка грунта для устройства фундамента м3 117,65 15 Перемещение грунта до 3 км м3 141,18 16 Устройство песчаного основания 100 мм м3 3,75 17 Песок м3 4,50 18 Устройство ленточного фундамента м3 7,68 19 Бетон В20F150W6 м3 7,83 20 Арматура 8А500С т 0,23 21 Обмазочная гидроизоляция фундамента м2 43,20 22 Праймер л 10,80 23 Мастика битумная кг 103,68 24 Обратная засыпка пазух котлована грунтом м3 73,20 25 Грунт м3 87,84 26 Устройство каркаса из профильных труб т 0,42 27 Труба профильная 100х100х3 м/пог. 29,70 28 Труба профильная 60х40х3 м/пог. 27,35 29 Лист t=10 мм т 0,03 30 Бурение отверстий диаметр 14 глубиной 250 шт. 28,00 31 Шпилька М12 шт 28,00 32 Гайка М12 шт 56,00 33 Шайба М12 шт 56,00 34 Клеевой анкер HIT-RE 500 V3/500/1 шт 2,00 35 Монтаж сэндвич-панелей м2 53,44 36 Сэндвич панель толщиной 100мм (минвата) кровельная ral 6005 м2 13,88 37 Сэндвич панель толщиной 100мм (минвата) стеновая ral 6005 м2 39,56 38 Нащельники, уголки, обрамление окон и дверей ral 6005 п.м. 92,42 39 Установка технического кровельного люка шт. 1,00 40 Люк кровельный 1000х700 мм утепленный шт. 1,00 41 Установка окон 1200х800 мм шт. 2,00 42 Окно пвх однокамерное с открытием и проветриванием 1200х800 мм шт. 2,00 43 Установка двери 1х2,1 м шт. 1,00 44 Дверь глухая наружная металлическая утепленная с размером по ширине 1х2,1 шт. 1,00 45 Устройство щебеночного основания м3 1,35 46 Щебень фракции 20-40 м3 1,76 47 Устройство песчаной подготовки 100 мм м3 0,68 48 Песок м3 0,81 49 Устройство подбетонки 50 мм м3 0,34 50 Бетон В7,5 м3 0,33 51 Обмазочная гидроизоляция м2 6,76 52 Праймер л 1,69 53 Мастика битумная кг 16,22 54 Утеплитель Экструдированный пенополистирол 50 мм м3 0,34 55 Пленка ПВХ м2 7,44 56 Устройство жб плиты м3 0,81 57 Бетон В15F75W6 м3 0,83 58 Сетка электросварная 100х100х4 м2 7,03 59 Стяжка из самовыравнивающейся смеси 20 мм м2 6,76 60 Смесь самовыравнивающаяся Волма кг 169,00 61 Устройство отмостки шириной 1 м по периметру павильона м2 17,60 62 Бетон В15F75W6 м3 1,80 63 Сетка электросварная 100х100х4 м2 18,30 64 Доска 120х20 м3 0,31 65 Устройство водопроводного колодца диаметром 1500 мм шт 1,00 66 Днище ПН-15 шт 1,00 67 КС15-9 шт 1,00 68 КС15-6 шт 1,00 69 1 ПП15-2 шт 1,00 70 КС-7-3 шт 1,00 71 Люк Л шт 1,00 72 Стремянка С-1 шт 1,00 73 Обмазочная гидроизоляция колодца м2 10,02 74 Праймер л 2,51 75 Мастика битумная кг 24,05 Электрооборудование и электроосвещение 76 Устройство освещения, и установка силовых розеток, кабели проложить в ПВХ лотках комплект 1 77 Щит распред. навесной ЩРН-П-12 "SlimBox" IP41 EKF PROxima или аналог шт. 1 78 Влагозащищенный светильник E27 белый круг 60Вт IP54 устанавливается два на потолок внутри павильона и один над входной дверью снаружи. шт. 3 79 Вводной автомат 32 А шт. 1 80 Автомат освещение 16 А шт. 1 81 Автомат розетки 22А шт. 1 82 Автомат для обогревателя 16 А шт. 1 83 Электрокабели освещение сечение 1,5 мм м/пог. 10 84 Электрокабели розетки сечение 2,5мм м/пог. 20 85 Инфракрасный обогреватель "ТЕПЛОФОН" ЭРГ НА 700 или аналог шт. 6 86 Выключатель двух клавишный влагозащищенный шт. 1 87 Розетки 16А влагозащищенные шт. 2 88 Контур заземления (наружный и внутренний) комплект 1

Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ) На оборудование по условиям производителя, на строительные работы 3 года.

Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию) Пуско-наладочные работы, сопровождение в получении акта ввода в эксплуатацию

Требования к материалам и комплектующим оборудования

Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам

В соответствии с нормативно-техническими документами на оборудование

Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

В соответствии с нормативно-техническими документами на оборудование

Требования к комплектности

Паспорта на оборудование. На учетную документацию - 1 экз.

Условия эксплуатации (при наличии особых требований) Всесезонные

Требования к упаковке Техническая документация передается в упакованном папками виде. Поставляемое оборудование должно храниться в упакованном виде.

Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)*

Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями ГрК РФ, СП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.

Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.)* Поставляемые расходные и комплектующие материалы должны быть при выгрузке упакованы и складированы под наблюдением в безопасном для хранения месте.

Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам.* Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Эксплуатацию машин и механизмов внутри помещений осуществлять в присутствии и под наблюдением ответственного за проведение работ персонала ИТР подрядчика.

Требования к правилам приемки

Порядок сдачи и приемки (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов) Исполнительная документация в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве и предоставляется к проверке за 5 рабочих дней до сдачи работ. Приемка работ проводится после проведения пуско-наладочных работ и работ по опрессовке.

Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации Исполнительная документация в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве». При приемке выполненных работ передается полный комплект первичной документация (КС, счет-фактура). Вся документация передается по описи в упакованном виде.

Требования по техническому обучению персонала заказчика Провести 8 часовое обучение персонала Заказчика с передачей инструкций эксплуатации оборудования.

Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)*

Волгоградская обл., Городищенский район, х. Песковатка, земельный участок с кадастровым № 34:03:040004:10- для монтажных работ.

Требования к хранению

На период проведения монтажных работ ответственность за сохранность оборудования и материалов несет подрядчик.

Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий

Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы и использованные в ходе производства работ материалы и комплектующие. Гарантия на оборудование в соответствии с гарантией завода изготовителя оборудования, на строительные работы 3 года.

Требования по безопасности материалов Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)*

Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора

Требования сроку (периодичности) поставок *Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг)

60 календарных дней

Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг*

Срок деятельности участника на рынке по выполнению СМР должен составлять не менее 3-х лет. Иметь Государственную регистрацию на территории Российской Федерации в качестве юридического лица (для иностранных компаний – юридического лица - резидента). В отношении Поставщика не должно быть возбуждено исполнительное производство, а также, организация претендент не должна находиться в стадии ликвидации (процедуры банкротства). Иметь платежеспособный бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения тендера. Не иметь просроченной задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды. Не иметь аффилированности с иными участниками тендерных торгов. Иметь на балансе материальную базу для изготовления и поставки товара (оказания услуг) предусмотренных условиями тендера, либо финансовые средства для приобретения материальной базы (аренда, лизинг).Иметь в составе персонала специалистов, соответствующих условиям выполнения работ (оказания услуг) специальностей, отвечающим условиям проведения работ (оказания услуг).

Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)

Оборудование должно иметь сертификат соответствия.

Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности

Права на отчет по изысканиям, проектную и техническую документацию, переходят к Заказчику с момента оформления акта приема и оплаты работы, услуг Подрядчика.

Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)*

Отсутствует

Приложения (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.)

План расположения объектов – приложение №1. Градостроительный план – приложение №2.

Коммерческая документация

Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом)

По результатам переговоров

Требования к порядку определения цены

Отсутствует

Требование к валюте платежа

Отсутствует

Прочие требования

Отсутствует

* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг

Внимание: Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «Не предъявляются» или «Отсутствуют»